## Slide 1: Gramofon 1
Mihailo Bošnjak RA 168/2021
Profesori:
Darko Stanišić Vojin Ilić
Asistent:
Sava Njegovan
MIKROPROCESORSKI UPRAVLJAČKI UREĐAJI

## Slide 2: Zadatak
Implemetirati program za upravljanje maketom gramofona. Uređaj može da radi u dva moda: 1) Brojanje nitni – Uređaj se startuje i svaki put kad detektuje krug motora na displeju ispiše broj nitni na gramofonu kao i vreme za koje napravi pun krug. 2) Pomeranje gramofona za određen broj nitni – Uređaju se pošalje komanda da se pomeri za određeni broj nitni. Na displeju ispisati vreme za koje se gramofon pomerao.
Na displeju ispisati u prvom redu status gramofona a u drugom odgovarajuće parametre.

## Slide 3
P0_0
P0_1
P0_2
P0_3
START / STOP
MOD 1 / MOD 2
Detektovana nitna
Pun krug motora
Uz pomoć mikrokontrolera AT89C51RC2 simuliran je rad gramofona.
Komunikacija se ostvaruje pomoću:
Pinovi porta P0
Asinhrona serijska komunikacija
(START)
(STOP)
(N:n)
START
STOP
Pomeraj za određen broj (n) nitni
Nakon pravilnog unosa komande, povratna poruka “OK”, a usled greške upisa ili neodgovarajućih unesenih parametara, povratna poruka je “ERROR”.

## Slide 4: Pregled koda 01 03 02 04 05 06
UART komunikacija između korisnika i gramofona.
Uzlazne ivice različitih tastera P0 koriste se kao izlazi gramofona.
Prekid tajmera
Štoperica
Debounce
Serijska komunikacija
Tajmer 1 u auto-reload modu izaziva prekid na 1s.
Meri vreme (max 60s) u zavisnosti od potrebe moda 1 ili 2.
1. red – status gramofona;
2. red – odgovarajući parametri.
Modovi rada
Ispis na ekran
Izvršavanje zahteva korisnika.

## Slide 5: MOD 1 n:3 40s
Mod 1 je mod u koji gramofon ulazi odmah nakon pokretanja. Ako je u toku mod 2, u mod 1 se vraća pritiskom na taster P0_1. Ovaj mod broji nitne i meri vreme te nakon pređenog jednog kruga na ekranu ispisuje koliko je nitni prebrojano i za koje vreme.
MOD 1
Izgled ekrana nakon napravljenog punog kruga i detektovanja 3 nitne:

## Slide 6: MOD 2 56s
U mod 2 ulazi se pritiskom na taster P0_1. Ovom modu preko UART-a zadajemo broj nitni koji treba da izbroji. Kad je dobio broj (n) koji je >=0, pokreće gramofon, broji nitne i meri vreme. Ispis na ekranu je vreme koje je bilo potrebno za prebrojavanje.
MOD 2
Primer izgleda ekrana nakon detektovanja zadatog broja nitni:

## Slide 7: MOD 1 n:3 40s
MOD 2
Parametri treba da se ispišu na drugi red ekrana. Oni se nalaze u promenljivim tajmer I nitne. Funkcija num2str pretvara vrednosti parametara iz broja u string, te ih ispisuje pomoću writeLine.
Ispis parametara
MOD 1
n:2 46s
STOP
_________
MOD 1
MOD 2
31s
Status se prikazuje na prvom redu na ekranu mikrokontrolera. On se menja u odnosu na to da li je gramofon upaljen, i ako jeste, u kom je modu.
Ispis statusa
Gramofon je ugašen
Odabran je mod 1
Odabran je mod 2
Mod 1 se okrenuo jedanput
Mod 2 je izbrojao zadat broj nitni
_________
_________
_________
_________
MOD 1
timeout
Mod-u 1 je trebalo vise od 60s za izvršavanje
_________

## Slide 8
Hvala na pažnji!